1.Общие сведения

Прибор ПОМ-5М предназначен для определения устойчивости к окраске волосяного покрова и кожевой ткани к сухому и влажному трению согласно требованиям ГОСТ Р 53015-2008 Прибор ПОМ – 5М является испытательным оборудованием и подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

2. Основные технические характеристики

| Количество одновременно испытываемых образцов | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения шпинделя | Об/мин | 100 |
| Рабочий цикл шпинделя: -в ручном режиме -в автоматическом режиме (в одну и другую стороны) | Об. | Количество оборотов устанавливается счетчиком СИ - 8 |
| Масса нагружающего устройства | кгс | От 1,8±0,01 до 4,5±0,01 |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 1,1 |
| Масса прибора, не более | кг | 36 |

3. Комплект поставки

В комплект входят:

- прибор ПОМ-5М;

- груз 1 кг;

- груз 0,7 кг;

- груз 0,5 кг - 2 шт. .

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика проведения аттестации;

- протокол первичной аттестации;

- аттестат;

- паспорт и руководство по эксплуатации на прибор СИ 8

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора ПОМ-5М предназначенного для определения устойчивости к окраске волосяного покрова и кожевой ткани к сухому и влажному трению согласно требованиям ГОСТ Р 53015-2008 устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт прибора в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения.